## Slide 1: The Trapped Electrons eXperiment (T-REX)
Dr. Francesco Romano P. Giroud-Garampon, J. Loizu, M. Nöel, S. Antonioni, J. Genoud, D. Mykytchuk, J.-P. Hogge, M. Podestà, T. Goodman
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Swiss Plasma Center (SPC), Lausanne, Switzerland
  1° Conferenza Italiana sui Plasmi (CIP)
3-6 Febbraio 2026 • ENEA Frascati, Italia
Notes: Thank for the invitation , the chair and the audience

## Slide 2: T-REX : elettroni intrappolati nei girotroni
Ho lavorato per anni all’università di Stoccarda su propulsione al plasma tipo helicon, tipo air-breathing e antenne risonanti tipo birdcage. Dal 2021 sono a EPFL-SPC per costruire e sperimentare con T-REX
Girotroni, fusione, plasmi non-neutri
Il TRapped Electrons eXperiment (T-REX) e il codice FENNECS
Esperimenti e simulazioni di nubi di elettroni intrappolati
Cosa abbiamo misurato e scoperto?
Lavori futuri

## Slide 3
Fascio di elettroni
Al plasma da fusione: 1MW @ 100-200 GHz
MIG
Magneti
Girotroni: sorgenti di microonde (MW) per riscaldare plasmi di fusione a confinamento magnetico
  24-80 girotroni per ITER, 130 MW di potenza-girotronica per DEMO
  Fascio di elettroni magnetizzati interagisce con una cavità risonante generando un fascio di microonde
Il cannone a iniezione magnetronica (MIG): la sezione (di un girotrone) in cui il fascio di elettroni principale viene creato e accelerato
  Ambiente in grado di intrappolare elettroni che non appartengono al fascio principale: plasma non-neutro
Elettroni intrappolati possono portare a tenute in tensione instabili, archi elettrici, danni e fusioni localizzate.
  Oggi: geometrie complesse per evitare l’intrappolamento di elettroni
  Futuro: girotroni a più alta potenza saranno più sensibili a queste problematiche richiedendo strategie più mirate
Girotrone
Cosa sono i girotroni e i plasmi non-neutri?
Girotrone da 170 GHZ 1 MW sviluppato per ITER e DTT in sperimentazione a SPC-EPFL.
Notes: Mention the interaction of e-beam to mw beam

## Slide 4: Fisica dell’intrappolamento degli elettroni
Plasmi non-neutri: plasmi di soli elettroni (singola-specie)
Elettroni (secondari) vengono intrappolati in buche di potenziale e influenzano il funzionamento dei girotroni
Intrappolamento: una linea di campo magnetico incrocia due volte una linea di equipotenziale
Primo elettrone: può avere origine da diverse fonti - e.g. raggi cosmici
L’elevata rotazione azimutale indotta dal ExB assicura una continua generazione di elettroni attraverso collisioni elettroni-neutri
Buca di potenziale nel prototipo del girotrone EU 170 GHz - 2 MW per ITER
−90 kV
Magnetic field Line

## Slide 5: T-REX : TRapped Electrons eXperiment
Esperimento realizzato per riprodurre ambienti simili alle MIG dei girotroni per studiare nubi di elettroni intrappolati
Costruito allo Swiss Plasma Center – EPFL partendo da zero
Collaborazione sinergetica tra sperimentazione (T-REX) e simulazione (FENNECS)
Obiettivi:
  Comprendere la dinamica e la formazione di nubi di elettroni intrappolati – in MIG e oltre
  Trovare strategie che possano risultare in girotroni piu’ affidabili, potenti e robusti
Notes: r_L ions in the order of meters, immediatly lost to central el. , ExB velocity of ions can be easily calculated and cyclotron freq. , 10-8 seconds we loose the ions
separate animation of trapping

## Slide 6: Costruzione e parametri di T-REX
Magnete Superconduttore
Nube di Elettroni
E
B
Linea di Campo Magnetico
Elettrodo Esterno
Terra
Elettrodo Centrale HV
15 cm
Due elettrodi: geometrie simili a MIG in una camera a vuoto sopra un magnete superconduttore
  Alto vuoto , elettrodi sostituibili, iniezione di gas disponibile
Alta tensione (HV) applicata all’elettrodo centrale, elettrodo esterno messo a terra
  ,
Campo magnetico prodotto dal magnete superconduttore
  nella regione della nube di elettroni
Camera a Vuoto
Finestra di Osservazione

## Slide 7
Magnete Superconduttore
Camera a vuoto
(T-REX)
Sistema di Pompaggio a Vuoto
Diagnostica e Alimentazione HV
Finestra di Osservazione
Controllo e Alimentazione del Magnete
T-REX visto dall’esterno

## Slide 8
Formazione spontanea della nube al di sopra della soglia > 1.5kV, B > 0.1T
Video: Incremento lineare di con B costante, spegnimento
Notes: Increase V and switch off

## Slide 9: T-REX è un esperimento flessibile e ricco di diagnostiche
T-REX sperimentato con:
  Argon, Elio, Idrogeno
  ,
  Tre configurazioni di elettrodi
Misure:
  Soglie di e B
  Distribuzione della corrente
  Corrente risolta nel tempo
  Spettroscopia a emissione ottica
  Altro in fase di sviluppo…

## Slide 10: Il codice FENNECS include tutta la fisica necessaria per la simulazione di nubi di elettroni intrappolati
Codice 3D PIC in coordinate cilindriche [1]
Risolve in modo autoconsistente le equazioni di Boltzmann–Poisson per gli elettroni
Modella collisioni elettroni–neutri in un gas di fondo uniforme
Include la emissione secondaria di elettroni causata da ioni (veloci) e elettroni che impattano gli elettrodi
Utilizza un metodo innovativo ad elementi finiti per simulare elettrodi con geometrie complesse
Validato con successo mediante confronti sperimentali con MIG di girotroni [2]
Fondamentale nella progettazione di T-REX dimostrando notevole concordanza nei risultati [3, 4]
[1] G. Le Bars et al. (2024) Computer Physics Communication
[2] G. Le Bars et al. (2023) Physics of Plasmas
[3] F. Romano et al. (2024) Review of Scientific Instruments
[4] P. Giroud-Garampon et al. (2025) Physics of Plasmas
Notes: using a Monte-Carlo algorithm : to model in uniform background gas based on web-splines : for the finite-element method

## Slide 11: Cosa abbiamo determinato?
La distribuzione della corrente per intervalli di , gas
  La distribuzione della corrente mediata sul tempo
  Le soglie di and
  La posizione della nube di elettroni
Misurato oscillazioni che potrebbero essere ricondotte all’instabilità di diocotrone
  Misure veloci di corrente
  Sviluppo di una matrice di sonde di corrente
Comportamento con diverse geometrie di elettrodi
Valutazione preliminare di E all’interno della nube basato sulla spettroscopia a emissione ottica

## Slide 12: Le misure della distribuzione di corrente
Magnete Superconduttore
Nube di Elettroni
E
B
Linea di Campo Magnetico
Amplificatore fc 437 kHz
Flangia Superiore ITF
Elettrodo Esterno IOE
Correnti mediate sul tempo aumentano con
Soglia per la formazione della nube di elettroni: and
ITF è dominante rispetto a IOE
Concordanza eccellente tra simulazioni ed esperimenti
Notes: Mention OE and TF meaning, error bar is the pressure uncertainty

## Slide 13: La posizione della nube di elettroni: simulazioni concordano con gli esperimenti
Elettrodo Centrale
Elettrodo Esterno
B = 0.2 T
Vbias = - 9 kV
25 mm
Elettrodo centrale
(polarizzato negativamente)
Coloramento dovuto a bombardamento di ioni
Distribuzione della densità di corrente proveniente dagli ioni
Nube di Elettroni

## Slide 14: L’instabilità di diocotrone
Instabilità di diocotrone: in plasmi non-neutri a causa dei gradienti di velocità azimutale
In T-REX, l’instabilità di diocotrone causa il collasso della nube di elettroni
FENNECS: frequenza di diocotrone ~1 GHz, rotazione della nube 10x MHz (ExB), collasso 100x kHz
Simulazione FENNECS = 10 kV B = 0.1 T, Ar, 3E-4 mbar, 10 μs totali
Notes: Periodic on the video the diocotron : bursts - mention that it is a simulation

## Slide 15: Le oscillazioni delle correnti a causa dell’instabilità di diocotrone
Osserviamo oscillazioni 100x kHz in ITF e IOE: collasso della nube
La frequenza di oscillazione principale tende ad aumentare con
Le simulazioni riproducono correttamente l’ampiezza e frequenza delle misure sperimentali
Magnete Superconduttore
Nube di Elettroni
E
B
Linea di Campo Magnetico
Amplificatore fc 437 kHz
Flangia Superiore ITF
Elettrodo Esterno IOE

## Slide 16: Le oscillazioni delle correnti a causa dell’instabilità di diocotrone
Osserviamo oscillazioni 100x kHz in ITF e IOE: collasso della nube
La frequenza di oscillazione principale tende ad aumentare con
Le simulazioni riproducono correttamente l’ampiezza e frequenza delle misure sperimentali
Magnete Superconduttore
Nube di Elettroni
E
B
Linea di Campo Magnetico
Amplificatore fc 437 kHz
Flangia Superiore ITF
Elettrodo Esterno IOE

## Slide 17: L’improvvisa diminuzione delle oscillazioni delle correnti
Esistono intervalli di per cui le oscillazioni diminuiscono improvvisamente
Il fenomeno è in fase di studio ed è stato riprodotto con le simulazioni: le prime ipotesi includono differenti regimi di saturazione della nube di elettroni
Magnete Superconduttore
Nube di Elettroni
E
B
Linea di Campo Magnetico
Amplificatore fc 437 kHz
Flangia Superiore ITF
Elettrodo Esterno IOE

## Slide 18: Matrice di sonde di corrente per misurare la traccia dell’instabilità di diocotrone
Matrice di 33 sonde di corrente per misurare la distribuzione radiale della corrente e la rotazione della nube e delle sue strutture
  Sonde “lente” ISP con fc ~ 437 kHz: misurare ampiezze e oscillazioni
  4-7 sonde “veloci” IFP con fc ~ 0.8 GHz per misurare le strutture rotanti ad alta velocità che sono il risultato della instabilità di diocotrone
Magnete Superconduttore
Nube di Elettroni
E
B
Linea di Campo Magnetico
Amplificatore fc ~ 0.8 GHz
IFP
ISP
Amplificatore fc ~ 437 kHz

## Slide 19: Matrice di sonde di corrente per misurare la traccia dell’instabilità di diocotrone
Misuriamo lo sfasamento tra segnali su più sonde in posizioni diverse
Abbiamo misure preliminari di a che coinciderebbero con la rotazione , e visualizziamo come questa aumenti o diminuisca con e
Abbiamo osservato anche a che concorderebbero con quanto simulato con FENNECS – ci stiamo lavorando!
Traccia della instabilità di diocotrone!
Magnete Superconduttore
Nube di Elettroni
E
B
Linea di Campo Magnetico
Amplificatore fc ~ 0.8 GHz
IFP
ISP
Amplificatore fc ~ 437 kHz

## Slide 20: Sperimentazione di 3 Geometrie di Elettrodi
Central Electrode
Central Electrode
Central Electrode
Outer Electrode
Outer Electrode
Outer Electrode
Set 1
Set 2
Set 3
z, [mm]
z, [mm]
z, [mm]
r, [mm]
r, [mm]
r, [mm]

## Slide 21: Spettroscopia ad Emissione Ottica – Effetto Stark
Stimato / Senza Nube
H2
Misura di nella nube di elettroni attraverso l’effetto Stark: spostamento e sdoppiamento delle linee spettrali a cause di E
Misure preliminari attraverso le linee spettrali proibite del He per stimare E
  Abbiamo misurato l’amplificazione di E nella regione della nube per un intervallo di e B ed è in accordo con le simulazioni:
Stiamo costruendo uno spettrometro migliore per ottenere un maggiore SNR e usare direttamente l’effetto Stark con H2
Notes: Mention first the stark effect

## Slide 22: Conclusioni e Prospettive
T-REX: esperimento unico che ricrea le condizioni delle MIG dei girotroni per studiare la formazione e la dinamica di nubi di elettroni intrappolati
Eccezionale sinergia e concordanza tra teoria ed esperimenti
Abbiamo misurato il comportamento generale : distribuzione della corrente, le soglie di E e B per la formazione della nube
Abbiamo trovato che la instabilità di diocotrone gioca un ruolo fondamentale
Stiamo studiando i fenomeni oscillatori per rilevare sperimentalmente l’instabilità di diocotrone attraverso nuove diagnostiche
Oggigiorno: le MIG dei girotroni sono progettate con limitazioni stringenti sulla geometria per evitare la formazione di buche di potenziale
Nel futuro: i girotroni a più elevata potenza saranno progettati con MIG coassiali, dove le problematiche dovute ad elettroni intrappolati sono più severe
Per questo abbiamo bisogno di una migliore comprensione della fisica alla base di questi fenomeni

## Slide 23: Grazie della vostra gentile Attenzione!
This work was supported by the Swiss National Science Foundation under Grant No. 204631.
This work has been carried out within the framework of the EUROfusion Consortium, partially funded by the European Union via the Euratom Research and Training Programme (Grant Agreement No 101052200 — EUROfusion). The Swiss contribution to this work has been funded in part by the Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, the European Commission or SERI. Neither the European Union nor the European Commission nor SERI can be held responsible for them.
Da tutto il team di T-REX

## Slide 24: Extra Slides

## Slide 25
A larger B decreases the ExB velocity of electrons, lowering their ionoization frequency: the cloud builds up slower and the period between disruption is longer leading to lower currents
[1] G. Le Bars, J. Loizu, et al., FENNECS: A novel particle-in-cell code for simulating the formation of magnetized non-neutral plasmas trapped by electrodes of complex geometries, Computer Physics Communications, 109268, 2024, https://doi.org/10.1016/j.cpc.2024.109268
[2] P. Giroud-Garampon, F. Romano, et al., Electron trapping in gyrotron electron guns: Validation of the FENNECS code with the T-REX experiment. Phys. Plasmas 1 May 2025; 32 (5): 053903. https://doi.org/10.1063/5.0267466
Extra slides
Notes: Streak: diocotron instability studies